昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学冶金与能源工程学院                                          预算金额：19万元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 哈氏合金磁力搅拌加压釜 | 1.釜体容积:1L。 2.最高工作温度:400°C。设计温度:400°C 3.最高工作压力:10MPa。设计压力:12MPa 4.主材质:哈氏合金B。 5.搅拌转速:50~1000r/min,变频器控制转速调节。 6.釜体为锻件实料掏空,釜盖为锻件。 7.带冷却盘管。 8.使用介质:对哈氏合金B。无腐蚀或轻微腐蚀。 9.配现场显示压力变送器。 10.配釜盖电动升降装置 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钛质磁力搅拌加压釜 | 1.釜体容积:1L。 2.最高工作温度:300°C。设计温度:330°C 3.最高工作压力:10MPa。设计压力:12MPa 4.主材质:TC4。 5.搅拌转速:50~1000r/min,变频器控制转速调节。 6.釜体为锻件实料掏空,釜 盖为锻件。 7.带冷却盘管。 8.使用介质:对 TC4无腐蚀或轻微腐蚀。 9.配现场显示压力变送器。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 | 合同生效后45天 |
| 项目总报价 | 小写（元）： 大写： |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：