昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学冶金与能源工程学院非政府采购“供电系统项目研究”实验所用底层数据采购项目    预算金额：160000元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARM通信软件 | 1、完成与底层嵌入式DSP的遥调、遥控、遥信、遥测四遥通信，数据交互至少包含电压、电流、频率、有功功率、无功功率、电量等； 2、完成与监控后台的遥调、遥控、遥信、遥测四遥通信，数据交互至少包含电压、电流、频率、有功功率、无功功率、电量等； 3、通信接口采用RS485，数据传输延迟小于1s。 | 1 | 套 | 75000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DSP控制软件及控制算法 | 1、具备软件锁相功能，锁相时间<20ms，频率误差<0.05Hz，能实现与电网的同步运行； 2、采用同步旋转坐标系下矢量控制算法，实现有功与无功控制解耦及并网电流高精度控制，控制精度<1%； 3、采用高效率、低谐波三电平矢量调制算法，实现与电网的友好接入，满载并网电流<5%； 4、采用先进的控制器架构，具备高动态响应能力，满载充电到满载放电过渡过程<100ms。 | 1 | 套 | 85000 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 | 合同生效后45天 |
| 项目总报价 | 小写（元）： 大写： |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：