昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学呈贡校区道路减速带及道路交通指示标准采购项目                               预算金额：182040.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面标线涂料限速带 （黄色热熔型涂料） | 1、密度：1.8~2.2 2、软化点：90~125 3、涂膜颜色与外观：干燥后，应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落、粘胎现象，涂膜颜色外观与标准版无大差别 4、不粘胎干燥时间（min）：≤3 5、黄色：品坐标（X,Y）在以下四角色品坐标组成的四边形内 （0.519，0.480）；（0.468，0.442） （0.427，0.483）；（0.465，0.534） 亮度因素：≥0.45 6、抗压强度(MPa):≥12 7、耐磨性（mg）（200转\1000g后减重）：≤80（JM-100橡胶砂轮） 耐水性：在水中24h无异常现象 耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸24h无异常 现象 9、涂层抗裂性：-10℃保持4h，室温放置4h为一 个循环，连续做三个循环后无裂纹 10、加热稳定性：200℃~220℃在搅拌状态下保持 4h，无明显泛黄、焦化、结块等现象 11、施工日期为10天，要求减速带使用热熔型涂料，减速带宽度为20公分，厚度为5公分 | 1000 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交通标准标牌 （铝质，夜间带反光） | 直径：80公分 厚度：1.5mm 立柱:3m 在白天限速标志牌能以其鲜艳色彩起到明显的警示作用；在夜间限速标志牌能在灯光照射下，其明亮的反光效果可以有效的增强人的识别能力，看清目标，引起警觉，为黑暗中车辆行驶提供很大作用。 4、施工安装日期10天。 | 38 | 组 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 | 合同生效后15天内 |
| 项目总报价 | 小写（元）： 大写： |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：