昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学昆明理工大学材料科学与工程学院箱式电阻炉采购项目                   预算金额：140000.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式电阻炉 | 主要技术参数： ★1、炉膛材质：1900℃氧化铝纤维； 2、炉膛尺寸（mm）：400*300*300； 3、罐体材质：316L不锈钢； 4、外形尺寸（mm）：2100*1700*1100； 5、功率（KW/台）：11； 6、电压(v) ：380； 7、最高工作温度：1600℃； 8、长期工作温度（推荐）：≤1600℃（气氛条件下）； 9、长期工作温度（推荐）：≤1500℃（真空条件下）； 10、最快升温速率：≤25℃； 11、加热元件：硅钼棒； ★12、气路连接：卡箍快速连接； ★13、安全性：防爆装置，罐内压力超过0.1MPa时，紧急泄压口爆破泄压； ★14、温控系统：国产智能仪表，PID调节、自整定功能，超温报警，并可编制30段升降温程序； ★15、炉内配有智能自控降温模块确保安全。另配有手动降温模块。 16、测温方式及位置：B型热电偶，上方测温； 17、控制精度：±1.0℃； 18、重量：795Kg； 19、容积：36L； 20、配置：真空压力表（指针型-0.1MPa）一个； 21、备注：禁止烧结有腐蚀性挥发物样品，或者通腐蚀性气氛、及大量还原性气氛; 22、真空系统：包含双极直联机械泵 1台；钢丝软管、配套喉箍、KF40卡箍、KF40波纹管、KF40手动挡板阀 1批。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 | 合同生效后10天 |
| 项目总报价 | 小写（元）： 大写： |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：